## Slide 1
MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TÉNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS
MÉTODO REBA

## Slide 2
CONTENIDO:
MÉTODO REBA: INTRODUCCIÓN.
MÉTODO REBA:PROCEDIMIENTO.
MÉTODO REBA:VALORACIÓN.
MÉTODO REBA: CASO PRÁCTICO 1.
MÉTODO REBA: CASO PRÁCTICO 2.

## Slide 3: MÉTODO REBA: INTRODUCCIÓN
1

## Slide 4
MÉTODO REBA : INTRODUCCIÓN
Indicado para la evaluación de riesgo de lesiones musculo-esqueléticas relacionadas con las posturas por sobreesfuerzo imprescindibles adoptadas durante el desarrollo de una tarea.
Guarda una gran similitud con el método RULA (Evaluación rápida de miembros superiores).
Analiza los factores:
  Factores posturales dinámicos y estáticos de los miembros superiores, la columna y la posición de las piernas.
  La interacción persona-carga. (O la fuerza manejada)
  ”La gravedad asistida" para el mantenimiento de la postura de las extremidades superiores.
RAPID ENTIRE BODY ASSESSMENT (Valoración Rápida del Cuerpo Completo).
Por ejemplo, es más costoso mantener el brazo levantado que tenerlo hacia abajo aunque la postura esté forzada
NTP 601
Notes: Guarda una gran similitud con el método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) pero así como éste está dirigido al análisis de la extremidad superior y a trabajos en los que se realizan movimientos repetitivos, el REBA es más general.
"la gravedad asistida" la ayuda que puede suponer la propia gravedad para mantener la postura del brazo, por ejemplo, es más costoso mantener el brazo levantado que tenerlo colgando hacia abajo aunque la postura esté forzada.

## Slide 5
MÉTODO REBA : INTRODUCCIÓN
Se ha desarrollado como una herramienta que sea capaz de medir los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores.
CARACTERÍSTICAS:
Incorpora la posibilidad de incluir cambios bruscos de postura o posturas inestables.
Evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas.
Por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor carga postural bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra.

## Slide 6
MÉTODO REBA : INTRODUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS:
El análisis puede realizarse antes o después de una intervención para demostrar que se ha rebajado el riesgo de padecer una lesión.
Da una valoración rápida y sistemática del riesgo postural del cuerpo entero que puede tener el trabajador debido a su trabajo.
El método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda, es preferible analizar los dos lados.

## Slide 7
Desarrollar un sistema de análisis postural sensible para riesgos musculo-esqueléticos en una variedad de tareas.
MÉTODO REBA : INTRODUCCIÓN
2
1
3
4
Dividir el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente, con referencia a los planos de movimiento.
Suministrar un sistema de puntuación para la actividad muscular debida a posturas estáticas y dinámicas inestables o por cambios rápidos de la postura.
Reflejar que la interacción o conexión entre la persona y la carga es importante en la manipulación manual pero que no siempre puede ser realizada con las manos.
Incluir también una variable de agarre para evaluar la manipulación manual de cargas.
Dar un nivel de acción a través de la puntuación final con una indicación de urgencia.
Requerir el mínimo equipamiento (es un método de observación).
OBJETIVOS DEL REBA:
5
6
7

## Slide 8: MÉTODO REBA:PROCEDIMIENTO
2

## Slide 9
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO
Zonas Analizadas:
Para conocer el índice postural, igual que ocurre en el método RULA del que deriva, en primer lugar se mide la separación de la articulación estudiada en el plano sagital, en relación con la vertical; es decir, la flexión o extensión.
A mayor puntuación se corresponde un mayor riesgo.
  Grupo A: lo sucedido en el eje corporal formado por el cuello, tronco y las piernas.
  Grupo B: la carga postural del miembro superior.

## Slide 10
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO. Grupo A.
CUELLO |  | 1 | 2 |  | 
Añadimos 1, si la cabeza rotada o con inclinación lateral. |  |  |  |  | 
TRONCO | 1 | 2 | 3 |  | 4
Añadimos 1, si el tronco está inclinado lateralmente o rotado. |  |  |  |  | 
PIERNAS |  | 1 |  | 2 | 
Añadimos 1, si hay flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60°. Añadimos 2, si hay flexión de una o ambas rodillas de más de 60° (salvo postura sedente) |  | Sentado, andando o de pie con soporte bilateral simétrico. (los pies bien apoyados) |  | De pie con soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable. | 
Notes: FLEXION EXTENSIÓN
Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del tronco no se modifica
Si el trabajador se encuentra sentado no existe flexión y por tanto no se incrementará la puntuación de las piernas

## Slide 11
Puntuación del Grupo A.
 | Cuello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 
 | Piernas |  |  |  | Piernas |  |  |  | Piernas |  |  | 
Tronco | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO. Grupo A.

## Slide 12
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO. Grupo B.
BRAZO | 1 | 2 | 3 | 4
Añadimos 1, si está abducido o rotado; o hombro elevado. Restamos 1, si existe un punto de apoyo o la postura a favor de la gravedad |  |  |  | 
ANTEBRAZO | 1 |  | 2 | 
MUÑECA | 1 |  | 2 | 
Añadimos 1, si hay torsión o desviación radial o cubital |  |  |  | 
Notes: FLEXION EXTENSIÓN
Si no se da ninguna de estas circunstancias la puntuación del tronco no se modifica
Si el trabajador se encuentra sentado no existe flexión y por tanto no se incrementará la puntuación de las piernas

## Slide 13
Puntuación del Grupo B
 | Antebrazo |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  | 2 |  | 
 | Muñeca |  |  | Muñeca |  | 
Brazo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO. Grupo B.

## Slide 14
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO
Las puntuaciones globales de los Grupos A y B consideran la postura del trabajador.
A continuación, se valorarán la carga manejada o la fuerza aplicada modificará la puntuación asignada al Grupo A (tronco, cuello y piernas):
Además, si la fuerza se aplica bruscamente se deberá incrementar una unidad más a la puntuación anterior. En adelante la puntuación del Grupo A, incrementada por la carga o fuerza, se denominará Puntuación A.
Carga o fuerza | Puntuación
Carga o fuerza menor de 5 Kg. | 0
Carga o fuerza entre 5 y 10 Kg. | +1
Carga o fuerza mayor de 10 Kg. | +2
Carga o fuerza | Puntuación
Existen fuerzas o cargas aplicadas bruscamente | +1

## Slide 15
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO
AGARRE BUENO
AGARRE REGULAR
AGARRE MALO
El tipo de agarre de objetos se aplicará para modificar la puntuación del Grupo B.
Se denominará Puntuación B.
Calidad de agarre | Descripción | Puntuación
Bueno | El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio | 0
Regular | El agarre es aceptable pero no ideal o el agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo | +1
Malo | El agarre es posible pero no aceptable | +2
Inaceptable | El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo | +3

## Slide 16
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO
Puntuación C:

## Slide 17
MÉTODO REBA : PROCEDIMIENTO
Finalmente, para obtener la Puntuación Final, la Puntuación C recién obtenida se incrementará según el tipo de actividad muscular desarrollada en la tarea. Los tres tipos de actividad considerados por el método no son excluyentes y por tanto la Puntuación Final podría ser superior a la Puntuación C hasta en 3 unidades.
Tipo de actividad muscular | Puntuación
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ej: soportadas durante más de 1 minuto | +1
Se producen movimientos repetitivos, por ej: repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar) | +1
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables | +1

## Slide 18: MÉTODO REBA: VALORACIÓN
3

## Slide 19
MÉTODO REBA : VALORACIÓN
Método de clasificación
El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la intervención.
Puntuación | Nivel | Riesgo | Actuación
1 | 0 | Inapreciable | No es necesaria actuación
2 o 3 | 1 | Bajo | Puede ser necesaria la actuación.
4 a 7 | 2 | Medio | Es necesaria la actuación.
8 a 10 | 3 | Alto | Es necesaria la actuación cuanto antes.
11 a 15 | 4 | Muy alto | Es necesaria la actuación de inmediato.

## Slide 20: MÉTODO REBA: CASO PRÁCTICO 1
4

## Slide 21
CASO PRÁCTICO:
Se evaluara una de las posturas adoptadas por un fisioterapeuta durante una sesión de rehabilitación:
Tras el estudio del puesto se ha recopilado la siguiente información relevante para la evaluación de la postura:
El trabajador cambia a menudo de postura, siendo la mayor parte de ellas inestables, incluida la que se desea evaluar.
La postura se mantiene durante 1,5 minutos.
El paciente se encuentra tumbado sobre una tarima y es movido por el fisioterapeuta por balanceo, por lo que se considera que el peso manejado es inferior a 5 kg.
El agarre del paciente para el cambio de posición (balanceo), se considera regular.
Se propone la aplicación del método REBA para determinar el nivel de riesgo al que se expone el fisioterapeuta al adoptar la postura .
( Se supone que la postura es simétrica)
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1

## Slide 22
Como el cuello se encuentra > 20° y no existe torsión o inclinación lateral la puntuación es 2 puntos.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
El cuello es > a 20° con flexión

## Slide 23
La postura del trabajador con respecto al tronco es un movimiento entre 20° - 60° con flexión, su puntuación es 3 puntos.
Como nos menciona que existe posición de balanceo por ende existe una pequeña inclinación lateral por eso se le añade 1 punto adicional.
La puntuación final de tronco es 4 puntos
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
El tronco tiene flexión entre un ángulo de 20° - 60°

## Slide 24
Como las rodillas de la pierna izquierda esta flexionada más de 60° se le añade 2 puntos adicionales.
La puntuación final de piernas es 4 puntos
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
La pierna Izquierda tiene un ángulo > 60°

## Slide 25
El brazo presenta un ángulo de flexión que va de los 46° a 90° con respecto al tronco el cual tiene una puntuación de 3 puntos.
También podemos observar una leve abducción de brazo a lo que añadiríamos 1 punto adicional.
La puntuación final del brazo es de 4 puntos
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
El brazo presenta un ángulo de flexión entre 46°-90°

## Slide 26
El codo o antebrazo se encuentra flexionado con un ángulo entre 60°- 100° con respecto al tronco el cual tiene una puntuación de 1 punto.
La puntuación final del antebrazo es de 1 punto.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
El antebrazo presenta un ángulo de flexión entre 60°-100°

## Slide 27
La muñeca se encuentra extendida con un ángulo mayor a los 15° la cual tiene una puntuación de 2 puntos.
La puntuación final de la muñeca es de 2 puntos.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
La muñeca se encuentra a más de 15°

## Slide 28
 | Cuello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 
 | Piernas |  |  |  | Piernas |  |  |  | Piernas |  |  | 
Tronco | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9
RECORDAR:
Cuello: 2
Piernas:4
Tronco:4
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1

## Slide 29
Carga o fuerza | Puntuación
Carga o fuerza menor de 5 Kg. | 0
Carga o fuerza entre 5 y 10 Kg. | +1
Carga o fuerza mayor de 10 Kg. | +2
Carga o fuerza | Puntuación
Existen fuerzas o cargas aplicadas bruscamente | +1
El paciente se encuentra tumbado sobre una tarima y es movido por el fisioterapeuta por balanceo, por lo que se considera que el peso manejado es inferior a 5 kg.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
Puntuación A = 8

## Slide 30
 | Antebrazo |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  | 2 |  | 
 | Muñeca |  |  | Muñeca |  | 
Brazo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
RECORDAR:
Brazo:4
Codo: 1
Muñeca: 2
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1

## Slide 31
El agarre del paciente para el cambio de posición (balanceo), se considera regular.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
Calidad de agarre | Descripción | Puntuación
Bueno | El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio | 0
Regular | El agarre es aceptable pero no ideal o el agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo | +1
Malo | El agarre es posible pero no aceptable | +2
Inaceptable | El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo | +3
Puntuación B = 6

## Slide 32
RECORDAR
A:8
B:5
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
Puntuación C= 10

## Slide 33
PUNTUACION FINAL: 10 +1 = 11
SUMAMOS 1 POR LA ACTIVIDAD
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
Tipo de actividad muscular | Puntuación
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ej: soportadas durante más de 1 minuto | +1
Se producen movimientos repetitivos, por ej: repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar) | +1
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables | +1

## Slide 34
Ya que el constante trabajo con esa postura causaría enfermedades por posiciones rutinarias así mismo se debe corregir la posturas mostradas en el método Reba para su mejor acción del trabajo.
TABLA DE DESICIÓN REBA:
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 1
Puntuación | Nivel | Riesgo | Actuación
1 | 0 | Inapreciable | No es necesaria actuación
2 o 3 | 1 | Bajo | Puede ser necesaria la actuación.
4 a 7 | 2 | Medio | Es necesaria la actuación.
8 a 10 | 3 | Alto | Es necesaria la actuación cuanto antes.
11 a 15 | 4 | Muy alto | Es necesaria la actuación de inmediato.

## Slide 35: MÉTODO REBA: CASO PRÁCTICO 2
5

## Slide 36
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
Se trata de conocer el riesgo del operario que coloca dos veces al minuto una pieza que pesa 2,5Kg. la postura adoptada es la que se especifica en la fotografía. Se considera que el operario no está bien apoyado en el suelo y que para sujetar la pieza utiliza un agarre de fuerza y que el operario debe cambiar rápidamente de postura controlada mientras coloca la pieza.
(Se puede considerar que la postura es simétrica)

## Slide 37
Como el cuello flexionado mas de 20º y pero con inclinación lateral es 3 puntos.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
El cuello flexionado >20º

## Slide 38
El tronco está entre 20° y 60º de flexión (3) y además se encuentra girado 1 punto adicional.
La puntuación final de tronco es 4 puntos
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
El tronco está entre 20° y 60º de flexión

## Slide 39
Como las rodillas de la pierna derecha esta flexionada más de 60° se le añade 2 puntos adicionales.
La puntuación final de piernas es 4 puntos
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
Los pies no estan bien apoyados

## Slide 40
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
El brazo se encuentra a la altura del hombro (flexión de hombro mas 90°)= 4 y está separado del cuerpo + 1 en total son 5.
El brazo presenta un ángulo de flexión de 90°

## Slide 41
El codo o antebrazo se encuentra flexionado con un ángulo de > 100°, con respecto al tronco el cual tiene una puntuación de 2 puntos.
La puntuación final del antebrazo es de 2 punto.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
El antebrazo presenta un ángulo de flexión de >100°

## Slide 42
La muñeca se encuentra extendida con un ángulo mayor a los 15° la cual tiene una puntuación de 2 puntos.
Estimamos que hay una cierta desviación hacia el antebrazo
La puntuación final de la muñeca es de 3 puntos.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
La muñeca se encuentra a más de 15°

## Slide 43
 | Cuello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 
 | Piernas |  |  |  | Piernas |  |  |  | Piernas |  |  | 
Tronco | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9
RECORDAR:
Cuello: 3
Piernas:4
Tronco:4
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2

## Slide 44
Carga o fuerza | Puntuación
Carga o fuerza menor de 5 Kg. | 0
Carga o fuerza entre 5 y 10 Kg. | +1
Carga o fuerza mayor de 10 Kg. | +2
Carga o fuerza | Puntuación
Existen fuerzas o cargas aplicadas bruscamente | +1
la pieza pesa 2,5 kg.
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
Puntuación A = 9

## Slide 45
 | Antebrazo |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  | 2 |  | 
 | Muñeca |  |  | Muñeca |  | 
Brazo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
RECORDAR:
Brazo:5
Codo: 2
Muñeca: 3
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2

## Slide 46
El agarre de fuerza
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
Calidad de agarre | Descripción | Puntuación
Bueno | El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio | 0
Regular | El agarre es aceptable pero no ideal o el agarre es aceptable utilizando otras partes del cuerpo | +1
Malo | El agarre es posible pero no aceptable | +2
Inaceptable | El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo | +3
Puntuación B = 8

## Slide 47
RECORDAR
A:9
B:8
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
Puntuación C= 11

## Slide 48
PUNTUACION FINAL: 11 +1 = 12
SUMAMOS 1 POR LA ACTIVIDAD
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
Tipo de actividad muscular | Puntuación
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ej: soportadas durante más de 1 minuto | +1
Se producen movimientos repetitivos, por ej: repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar) | +1
Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables | +1
El operario debe cambiar rápidamente de postura controlada mientras coloca la pieza.

## Slide 49
Ya que el constante trabajo con esa postura causaría enfermedades por posiciones rutinarias así mismo se debe corregir la posturas mostradas en el método Reba para su mejor acción del trabajo.
TABLA DE DESICIÓN REBA:
MÉTODO REBA : CASO PRÁCTICO 2
Puntuación | Nivel | Riesgo | Actuación
1 | 0 | Inapreciable | No es necesaria actuación
2 o 3 | 1 | Bajo | Puede ser necesaria la actuación.
4 a 7 | 2 | Medio | Es necesaria la actuación.
8 a 10 | 3 | Alto | Es necesaria la actuación cuanto antes.
11 a 15 | 4 | Muy alto | Es necesaria la actuación de inmediato.

## Slide 50
¡GRACIAS!